Uchwała  Nr  IV/23/02

Rady  Miejskiej  w  Gniewie

z  dnia  30  grudnia  2002 r.

Druk nr: B/03

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego            dla fragmentu wsi Jaźwiska, Opalenie, Widlice, Jeleń, Rakowiec, gmina            Gniew.

Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15 z 1999r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412,        Nr 111, poz. 1279 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157; z 2001 r.               Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,                     poz. 1804;  z  2002 r.  Nr  113,  poz.  984,  Nr  130,  poz.  1112) oraz art. 18               ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23,                      poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984), Rada Miasta i Gminy                      w  Gniewie  uchwala  co  następuje:

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jaźwiska, Opalenie, Widlice, Jeleń, Rakowiec w gminie Gniew, związany z planowaną drogą od drogi krajowej nr 1 do skrzyżowania z  drogą  powiatową  10482 Opalenie – Nicponia  w  miejscowości  Aplinki.

- Granice obszaru objętego niniejszym planem przedstawia załącznik      graficzny  nr 1  do  niniejszej  uchwały - rysunek  planu  w  skali  1:2000.

- Nie ustala się niniejszym planem zakresu wynikającego z § 3 pkt 5, 7 Uchwały Nr XLII/228/2001 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i gabarytów obiektów, a także minimalnych lub maksymalnych wskaźników zabudowy, ani tymczasowych sposobów  zagospodarowania,  urządzenia  oraz  użytkowania  terenu.

§ 2

- Ustalenia planu zawarte są w części tekstowej - w  § 3 oraz na rysunku planu,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  niniejszej  uchwały.

- Obowiązującymi  ustaleniami  planu  na  rysunku  planu  są:

- granica  opracowania,  obowiązywania  ustaleń  planu,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  zagospodarowania,

- oznaczenia  cyfrowo-literowe  poszczególnych  wydzielonych  terenów,

- istniejące  drzewo  do  ochrony  i  zachowania,

- istniejące  drzewa – dopuszczalne  usunięcie,

- rejon lokalizacji wymaganych  w urządzeniu terenu technicznych środków  ochrony  przed  uciążliwościami  akustycznymi,

- istniejące  linie  energetyczne  do  przebudowy,

- wymagany  w  urządzeniu terenu  pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,

- granica  Nadwiślańskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu.

Pozostałe  oznaczenia  mają  charakter  informacyjny.

- Część obszaru objętego ustaleniami niniejszego planu położona jest                         w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla              którego obowiązują zasady zagospodarowania, nakazy oraz zakazy jak                   w Rozporządzeniu Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r.                       - opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94 poz. 139, ze zmianą -            Rozp. Nr 11/98 - Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294. Granicę obszaru pokazano na rysunku planu - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.             Obszar objęty granicami w/w obszaru chronionego krajobrazu to jednocześnie  planowany  Nadwiślański  Park  Krajobrazowy.

§ 3

Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi              są  następujące:

1. Teren 1. KG.

- Funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno-techniczna - teren komunikacji - fragment  planowanej  drogi publicznej głównej o przebiegu: droga krajowa nr 1 – Jaźwiska – Lepianki - Baldram - droga krajowa nr 55, prędkość projektowa 70 km/h, prędkość miarodajna 90 km/h, klasa drogi - G1/2, jednojezdniowa,  dwupasowa

- Zasady  zagospodarowania  terenu

- minimalna szerokość w liniach rozgraniczających - jak na rysunku            planu,  szer.  jezdni   7,0 m,

- zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej przyległego terenu                      z planowanej drogi; skrzyżowania wyłącznie z drogami publicznymi klasy nie niższej niż L, wyjątkowo-dopuszczalne są skrzyżowania                     i zjazdy zgodne z projektem budowy drogi - zjazdy wyłącznie                poprzez wyznaczone drogi lokalne lub wyznaczone dojazdy gospodarcze,

- skrzyżowanie  z  drogą  krajową  nr  1  skanalizowane  typu  T,

- wymóg przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych będących w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem  terenu,

- nie dopuszcza się sytuowania ciągów pieszych ani rowerowych w liniach rozgraniczających  drogi,

- w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych związanych z wykonywaniem prawa zarządu drogi wyrażonego  w  art.  22  ust.  2  ustawy  o  drogach  publicznych.

3) Szczególne warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego,  kulturowego  i  zdrowia  ludzi

- wymóg zachowania i ochrony istniejących drzewa wskazanych na rysunku  planu,

- dopuszcza się usunięcie części istniejących drzew wskazanych na      rysunku  planu,  o  ile  uzasadnione  jest  to  projektem  planowanej  drogi,

- wymóg zachowania z dopuszczeniem przebudowy, wg projektu             drogi, istniejących rowów melioracyjnych; rowy przeznaczone do zachowania w miejscach skrzyżowań z projektowaną drogą          zabezpieczyć  przepustami,

- przed obiektami mieszkalnymi - istniejących siedlisk, gdzie zostanie przekroczony normatywny poziom dźwięku, wymóg stosowania technicznych środków, ograniczających uciążliwość akustyczną, zlokalizowanych w liniach rozgraniczających drogi; rejon lokalizacji wskazano  na  rysunku  planu,

- wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzać do            kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych winny być okresowo zagospodarowywane przez  specjalistyczne  przedsiębiorstwo  i  poddane  utylizacji,

- część wschodnia terenu znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują zasady zagospodarowania  jak w § 2 ust. 3;  granice obszaru wskazano na rysunku planu; jednocześnie jest to obszar planowanego Nadwiślańskiego Parku  Krajobrazowego.

4)  Inne ustalenia

- dopuszcza się sytuowanie w liniach rozgraniczających drogi sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu obsługującego drogę oraz sieci uwzględnionych  w  projekcie  budowy  drogi,

- zmiana sposobów użytkowania zjazdów i skrzyżowań wymaga uzyskania zezwolenia  zarządcy  drogi,

- linia zabudowy na terenach przyległych do drogi - min. 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni planowanej drogi, ustalić należy ją                      na podstawie uciążliwości drogi, po przeprowadzeniu stosownych  pomiarów,

- dopuszcza się pozostawienie w dotychczasowym stanie istniejącej zabudowy na gruntach przyległych do planowanej drogi. Dobudowy, przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania zabudowy istniejącej wymagają każdorazowo uzgodnienia z zarządcą drogi,                   w zakresie wykonania na koszt inwestora urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa  drogi,

- teren  dla  realizacji  celów  publicznych.

- Teren 2.KD

1) Funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno- techniczna - droga lokalna, dojazdowa, obsługująca przyległe tereny upraw rolnych - RP, tereny                    leśne - LS oraz tereny zabudowy zagrodowej, siedlisk - MR,  dopuszcza się ruch  pieszy  i  rowerowy,

- Zasady zagospodarowania terenu

- szerokość  w  liniach  rozgraniczających – jak  na  rysunku  planu,

- wymóg zachowania i ochrony istniejących drzewa wskazanych na rysunku  planu,

- dopuszcza się usunięcie części istniejących drzew wskazanych na    rysunku planu, o ile uzasadnione będzie to projektem budowlanym planowanej drogi; wymagane jest uzgodnienie wycinki z Wojewódzkim Konserwatorem  Przyrody,

- w rejonach wskazanych na rysunku planu wymóg uwzględnienia                     w  urządzeniu  terenu  pasa  zieleni  izolacyjno-krajobrazowej,

- dopuszcza  się  zjazdy  z  drogi  do  terenów  przyległych.

- Szczególne warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego,  kulturowego  i  zdrowia  ludzi.

- wymóg zachowania z dopuszczeniem przebudowy, wg projektu drogi, istniejących rowów melioracyjnych na warunkach właściwego zarządu melioracji  i  urządzeń  wodnych,

- wschodnia część terenu znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują zasady zagospodarowania - jak w § 2 ust. 3; granica obszaru wskazana została       na rysunku planu, jednocześnie jest to obszar planowanego Nadwiślańskiego  Parku  Krajobrazowego,

- wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzać do           kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych winny być okresowo zagospodarowywane przez  specjalistyczne  przedsiębiorstwo  i  poddane  utylizacji.

- Inne  ustalenia  -  teren  przeznaczony  dla  realizacji  celów  publicznych.

3. Teren 3.KD

1) Funkcja terenu, klasyfikacja funkcjonalno- techniczna - droga lokalna, dojazdowa, obsługująca przyległe tereny upraw rolnych - RP, tereny               leśne - LS, dopuszcza się ruch pieszy i rowerowy; fragment drogi          gminnej

- Zasady  zagospodarowania  terenu

- szer.  w  liniach  rozgraniczających  -  jak  na  rysunku  planu.

3) Szczególne warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego,  kulturowego  i  zdrowia  ludzi

- wymóg zachowania i ochrony istniejących drzewa wskazanych na rysunku  planu,

- wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzać do            kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych winny być okresowo zagospodarowywane przez  specjalistyczne  przedsiębiorstwo  i  poddane  utylizacji,

4)  Inne  ustalenia  -  teren  przeznaczony  dla  realizacji  celów  publicznych.

4. Teren 4.KG, 5.KG, 7.KG, 8.KG

1) Funkcja terenu - teren związany z planowaną drogą główną, teren                  zieleni ekologicznej oraz zieleni izolacyjno-krajobrazowej towarzyszącej,               z dopuszczeniem urządzeń technicznych związanych z odprowadzeniem            wód  opadowych  z  projektowanych  dróg,

- Zasady zagospodarowania terenu - teren wzbogacić komponowaną            zielenią  izolacyjno-krajobrazową  adekwatną  siedliskowo  i  geograficznie,

3) Szczególne warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego,  kulturowego  i  zdrowia  ludzi

- wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzać do          kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych winny być okresowo zagospodarowywane przez  specjalistyczne  przedsiębiorstwo  i  poddane  utylizacji,

- istniejące naturalne zbiorniki wodne wkomponować w projektowane zagospodarowanie.

- Inne  ustalenia  -  teren  przeznaczony  dla  realizacji  celów  publicznych.

5. Teren 6.KGP

1) Funkcja terenu - teren drogi krajowej nr 1 kategorii GP, teren związany                   z planowaną drogą główną, przeznaczony na poszerzenie istniejącej             obecnie linii rozgraniczających drogi krajowej nr 1 dla realizacji skrzyżowania.

- Zasady  zagospodarowania  terenu

- linie  rozgraniczające  jak  na  rysunku  planu,

- dopuszcza się usunięcie istniejących drzew, wskazanych na rysunku planu, o ile uzasadnione będzie to projektem skrzyżowania planowanej drogi z drogą krajową nr 1, ewentualna wycinka wymaga uzgodnienia             z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Przyrody,

- wymóg przebudowy istniejącej sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu,              w   tym rowów  melioracyjnych,  zgodnie  z  projektem  drogi,

- zjazdy do sąsiadujących, przyległych terenów rolnych oraz istniejącej  zabudowy zagrodowej, siedlisk - wyłącznie poprzez wyznaczone             zjazdy,  zgodnie  z  projektem drogi,

- dopuszcza się pozostawienie w dotychczasowym stanie istniejącej zabudowy na gruntach przyległych do planowanej drogi. Dobudowy, przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania zabudowy istniejącej wymagają  każdorazowo uzgodnienia z zarządcą drogi,                   w zakresie wykonania na koszt inwestora urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa      drogi.

3) Szczególne warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego,  kulturowego  i  zdrowia  ludzi.

- wody opadowe z utwardzonych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej, a po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i piaskownikach do odbiorników. Osady            zgromadzone w separatorach ropopochodnych winny być okresowo zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo i poddane utylizacji,

- przed obiektami  mieszkalnymi - istniejących siedlisk, gdzie zostanie przekroczony  normatywny poziom dźwięku, wymóg  stosowania technicznych środków, ograniczających uciążliwość akustyczną.

4)  Inne  ustalenia  -  teren  przeznaczony  dla  realizacji  celów  publicznych.

§ 4

Ustalenia ogólne dotyczące obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej :

- zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej i projektowanej na warunkach „Energii„ S.A. sieci energetycznej, dopuszcza się sytuowanie               w liniach rozgraniczających dróg sieci niezbędnych dla ich          funkcjonowania  oraz  przebudowanych  sieci  istniejących,

- odprowadzenie wód opadowych- z utwardzonych nawierzchni do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach ropopochodnych i piasku przed odprowadzeniem do odbiorników- rowów melioracyjnych, osady zgromadzone w separatorach ropopochodnych winny być okresowo zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo i poddane utylizacji,

- możliwość wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji istniejących sieci inżynieryjnego uzbrojenia terenu oraz urządzeń melioracyjnych, znajdujących się w obszarze objętym      planem określić należy na etapie projektu budowlanego planowanej                drogi w oparciu o szczegółowe rozwiązania projektowe, wynikające z                            technicznych  warunków  realizacji  inwestycji.

§ 5

Ustala się procentową stawkę, o której mowa w art. 36 ust 3 Ustawy                           o zagospodarowaniu przestrzennym) służącą naliczaniu opłaty w związku                ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania  w  wysokości  0 %.

§ 6

- Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

2.	Zobowiązuje  się  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gniew  do:

1)	niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego,

2)	umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Gniewie,

3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmianę w planie i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów                      na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy                           o  zagospodarowaniu  przestrzennym,

4)  należytego uwidocznienia w rysunku obowiązującego planu ogólnego gminy  Gniew  granic  obszaru  objętego  ustaleniami  niniejszego  planu.

§ 7

- W granicach objętych ustaleniami niniejszego planu traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Gniew uchwalony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gniew Nr VI/36/89 z dn. 19.10.1989 r.        (Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego z dnia 11.12.1989 r.,                Nr  29/89  poz. 200  wraz  z  późniejszymi  zmianami).

§ 8

- Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jej                      w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 6            ust. 1 i 2,  który  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  Uchwały.